## Slide 1: Architettura degli Elaboratori
Esercitazione

## Slide 2
TUTORATO ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI
CANALI INFORMATIVI: Instagram: @caislab
CONTATTI:
Email: dorossi@unisa.it Sede: Cais Lab (Edificio F2, Piano 1)

## Slide 3: Su cosa ci esercitiamo oggi?
Notazione in modulo e segno
Notazione in complemento a 2
  Rappresentazione dei numeri positivi e negativi
  Calcolo dell’opposto
  Addizione e sottrazione

## Slide 4: Esercizio 1.b: Soluzione
Scrivere in modulo e segno su 7 bit il numero -1310
  Si può fare! Intervallo di rappresentabilità: [-6310,+6310]
Linguaggi, Codifica e Rappresentazione dell’Informazione
13
1
2
6 2
0 3 2
1 1
1
2
0
-1310 = 1001101ms
1310 = 0001101ms

## Slide 5: Esercizio 1.c: Soluzione
Scrivere in modulo e segno su 8 bit il numero 2510
    Si può fare! Intervallo di rappresentabilità: [-12710,+12710]
Linguaggi, Codifica e Rappresentazione dell’Informazione
25
1
2
12 2
0 6 2
0 3
1
2
1
1
2510 = 110012= 00011001ms
2
0

## Slide 6: Esercizio 1.d: Soluzione
Scrivere in modulo e segno su 8 bit il numero -2510
      Si può fare! Intervallo di rappresentabilità: [-12710,+12710]
Linguaggi, Codifica e Rappresentazione dell’Informazione
25
1
2
12 2
0 6 2
0 3
1
2
1
1
-2510 = 10011001ms
2
0
2510 = 00011001ms

## Slide 7: Esercizio 1.f: Soluzione
Scrivere in modulo e segno su 5 bit il numero 2010
    Non è possibile!
      Intervallo di rappresentabilità: [-1510,+1510]
      Avrei bisogno di almeno 6 bit: 010100ms
20
0
2
10 2
0 5 2
1 2
0
2
1
1
2010 = 101002 = 010100ms
2
0

## Slide 8: Esercizio 2.b: Soluzione
Scrivere, se possibile, in modulo e segno e complemento a 2, su 5 bit, il numero 2610
  Intervallo di rappresentabilità in modulo e segno: [-1510,+1510]
  Intervallo di rappresentabilità in complemento a 2: [-1610,+1510]
    Non è possibile in nessuna delle due rappresentazioni!
    Avrei bisogno di almeno 6 bit
26
0
2
13 2
1 6 2
0 3
1
2
1
1
2
0

## Slide 9: Esercizio 2.c: Soluzione
Scrivere, se possibile, in modulo e segno e complemento a 2, su 9 bit, il numero -12910
  Intervallo di rappresentabilità in modulo e segno: [-25510,+25510]
  Intervallo di rappresentabilità in complemento a 2: [-25610,+25510]
129
1
64 2
0 32 2
0 16
0
2
8
0
2
4
0
2
2
0
2
1
1
2
0
12910 = 100000012
-12910 = 110000001ms = ?C2

## Slide 10: Esercizio 2.c: Soluzione
Per ottenere la rappresentazione B= (bn-1 bn-2…b0)C2 (su n=9 bit) di -12910:
  Dalla definizione si ha che il valore di bn-2…b0 è uguale a 2n-1 – |B| = 28 – 129 = 256 – 129 = 12710
  Rappresentiamo 12710 in binario con 8 bit (si può fare) e aggiungiamo il bit 1 nella posizione più significativa
127
1
2
63 2
1 31 2
1 15
1
2
7
1
2
3
1
2
1
1
2
0
12710 = 011111112
-12910 = 101111111C2

## Slide 11: Esercizio 2.c: Soluzione
Metodo alternativo per ottenere la rappresentazione in complemento a 2 (su n=9 bit) di -12910:
  Calcoliamo la rappresentazione in complemento a 2, su 9 bit, di 12910 (intervallo di rappresentabilità: [-25610, +25510])
    Nota: ci basta calcolare la rappresentazione binaria su 8 bit di 12910 (si può fare) e aggiungere uno 0 nella posizione più significativa
    12910 = 100000012 = 010000001C2
  Poi calcoliamo l’opposto di 12910 in complemento a 2:
    Complementiamo bit a bit: 101111110+
    Sommiamo 1: 1=
    Risultato 101111111
Linguaggi, Codifica e Rappresentazione dell’Informazione
-12910 = 101111111C2

## Slide 12: Esercizio 2.d: Soluzione
Scrivere, se possibile, in modulo e segno e complemento a 2, su 9 bit il numero -20010
  Intervallo di rappresentabilità in modulo e segno: [-25510,+25510]
  Intervallo di rappresentabilità in complemento a 2: [-25610,+25510]
200
0
2
100 2
0 50 2
0 25
1
2
12
0
2
6
0
2
3
1
2
1
1
2
0
20010 = 110010002
-20010 = 111001000ms = ?C2
Notes: 2) 107,183

## Slide 13: Esercizio 2.d: Soluzione
Per ottenere la rappresentazione B= (bn-1 bn-2…b0)C2 (su n=9 bit) di -20010:
  Dalla definizione si ha che il valore di bn-2…b0 è uguale a 2n-1 – |B| = 28 – 200 = 256 – 200 = 5610
  Rappresentiamo 5610 in binario con 8 bit e aggiungiamo il bit 1 nella posizione più significativa
56
0
2
28 2
0 14 2
0 7
1
2
3
1
2
1
1
2
0
5610 = 001110002
-20010 = 100111000C2

## Slide 14: Esercizio 2.d: Soluzione
Metodo alternativo per ottenere la rappresentazione in complemento a 2 (su n=9 bit) di -20010
  Calcoliamo la rappresentazione in complemento a 2, su 9 bit, di 20010 (intervallo di rappresentabilità: [-25610, +25510])
    Nota: ci basta calcolare la rappresentazione binaria su 8 bit di 20010 (si può fare) e aggiungere uno 0 nella posizione più significativa
    20010 = 110010002 = = 011001000C2
  Poi calcoliamo l’opposto di 200 in complemento a 2:
    Complementiamo bit a bit: 100110111+
    Sommiamo 1: 1=
    Risultato 100111000
    -20010 = 100111000C2

## Slide 15: Esercizio 2.f: Soluzione
Metodo alternativo per ottenere la rappresentazione in complemento a 2 (su n=7 bit) di -6310:
  Calcoliamo la rappresentazione in complemento a 2, su 7 bit, di 6310 (intervallo di rappresentabilità: [-6410, +6310])
    Nota: ci basta calcolare la rappresentazione binaria su 6 bit di 6310 (si può fare) e aggiungere uno 0 nella posizione più significativa
    6310 = 1111112 = 0111111C2
  Poi calcoliamo l’opposto di 6310 in complemento a 2:
    Complementiamo bit a bit: 1000000+
    Sommiamo 1: 1=
    Risultato 1000001
Linguaggi, Codifica e Rappresentazione dell’Informazione
-6310 = 1000001C2

## Slide 16: Esercizio 2.g: Soluzione
Scrivere, se possibile, in modulo e segno e complemento a 2, su 7 bit, il numero 6410
  Intervallo di rappresentabilità in modulo e segno: [-6310,+6310]
  Intervallo di rappresentabilità in complemento a 2: [-6410,+6310]
    Non è possibile in nessuna delle due rappresentazioni!
    Ho bisogno di 7 bit solo per il modulo: 6410 = 10000002
64
0
2
32 2
0 16 2
0 8
0
2
4
0
2
2
0
2
1
1
2
0
Notes: 2) 107,183

## Slide 17: Esercizio 3
Eseguire l’operazione 2110 + 2710 in complemento a due su 6 bit, evidenziando se il risultato è corretto o se si ha un overflow (risultato al di fuori dell’intervallo di rappresentabilità)
N.B. per I numeri positivi, il c2 corrisponde al binario del numero !
Notes: 2) 107,183

## Slide 18: Esercizio 3: Soluzione
Eseguire l’operazione 2110 + 2710 in complemento a due su 6 bit, evidenziando se il risultato è corretto o se si ha un overflow
  Innanzitutto calcoliamo la rappresentazione in complemento a 2, su 6 bit, di 2110 (intervallo di rappresentabilità: [-3210, +3110])
21
1
2
10 2
0 5 2
1 2
0
2
1
1
2
0
2110 = 101012 = 010101C2
Notes: 2) 107,183

## Slide 19: Esercizio 3: Soluzione
  Poi calcoliamo la rappresentazione in complemento a 2, su 6 bit, di 2710 (intervallo di rappresentabilità: [-3210, +3110])
27
1
2
13 2
1 6 2
0 3
1
2
1
1
2
0
2710 = 110112 = 011011C2
Notes: 2) 107,183

## Slide 20: Esercizio 3: Soluzione
Ora sommiamo 010101C2 e 011011C2
  011111
  010101 +
  011011 =
  110000
Overflow!
110000C2 = -25+24 = -16
21+27=48 non rappresentabile con 6 bit
  (intervallo di rappresentabilità: [-3210, +3110])
Notes: 2) 107,183

## Slide 21: Esercizio 4
Eseguire l’operazione 2310 – 2010 in complemento a due su 6 bit, evidenziando se il risultato è corretto o se si ha un overflow (risultato al di fuori dell’intervallo di rappresentabilità)
Notes: 2) 107,183

## Slide 22: Esercizio 4: Soluzione
Eseguire l’operazione 2310 – 2010 in complemento a due su 6 bit, evidenziando se il risultato è corretto o se si ha un overflow
  Innanzitutto calcoliamo la rappresentazione in complemento a 2, su 6 bit, di 2310 (intervallo di rappresentabilità: [-3210, +3110])
23
1
2
11 2
1 5 2
1 2
0
2
1
1
2
0
2310 = 101112 = 010111C2
Notes: 2) 107,183

## Slide 23: Esercizio 4: Soluzione
  Poi calcoliamo la rappresentazione in complemento a 2, su 6 bit, di 2010 (intervallo di rappresentabilità: [-3210, +3110])
20
0
2
10 2
0 5 2
1 2
0
2
1
1
2
0
2010 = 101002 = 010100C2
Notes: 2) 107,183

## Slide 24: Esercizio 4: Soluzione
  Calcoliamo l’opposto di 2010 = 010100C2
    Complementiamo bit a bit: 101011+
    Sommiamo 1: 1=
    Risultato 101100
    Quindi -2010 = 101100C2
  Ora sommiamo 010111C2 e 101100C2
Corretto!
000011C2= 1+ 2=3
23-20=3
  111100
  010111 +
  101100 =
  000011
Notes: 2) 107,183

## Slide 25: Su cosa ci esercitiamo oggi?
Notazione in virgola mobile
  Standard IEEE 754
  Conversioni
  Addizione

## Slide 26: Esercizio 1
Quale valore decimale rappresenta la seguente configurazione binaria in formato IEEE 754?
1 10000100 01000100000000000000000
Segno
Esponente
(8 bit)
Mantissa
(23 bit)

## Slide 27: Esercizio 1: Soluzione
Configurazione da convertire:
1 10000100 01000100000000000000000
Segno: 1  segno -
Esponente 100001002  27+22 = 12810+410 = 13210
e = 13210 quindi E = 13210-12710 = 510
Mantissa 010001000000000000000002 
 M = 2-2+2-6 = 0,2510+0,01562510 = 0,26562510
Pertanto il valore decimale è dato da:
N = (-1)s x (1+M) x 2E = -1 x 1,26562510 x 25 = -40,510
Segno
Esponente
(8 bit)
Mantissa
(23 bit)

## Slide 28: Esercizio 4
Convertire il numero 23,37510 in formato a virgola mobile IEEE 754 (precisione singola) ed esprimere il risultato in esadecimale

## Slide 29: Esercizio 4: Soluzione
Prendiamo in considerazione il numero decimale: N = 23,37510

## Slide 30: Esercizio 4: Soluzione
Prendiamo in considerazione il numero decimale: N = 23,37510
1) Determiniamo il segno: poiché il numero è positivo, poniamo s = 0

## Slide 31: Esercizio 4: Soluzione
Prendiamo in considerazione il numero decimale:
N = 23,37510
2) Convertiamo la parte intera:
23
1
2
11 2
1 5 2
1 2
0
2
1
1
2310 = 101112
20

## Slide 32: Esercizio 4: Soluzione
Prendiamo in considerazione il numero decimale: N = 23,37510
3) Convertiamo la parte frazionaria:
0,37510 = 0,0112
Quindi 23,37510 = 10111,0112
2 X 0,375 = 0 + 0,75
2 X 0,75 = 1 + 0,5
2 X 0,5 = 1 + 0,0
F=0,37510

## Slide 33: Esercizio 4: Soluzione
Prendiamo in considerazione il numero decimale: N = 23,37510
3) Normalizziamo: il numero ottenuto, 10111,0112, va normalizzato per essere conforme allo standard
23,37510 = 10111,0112 = 1,01110112 x 24
La mantissa è 01110112
L’esponente è 4+127=13110

## Slide 34: Esercizio 4: Soluzione
Prendiamo in considerazione il numero decimale: N = 23,37510
4) Calcoliamo l’esponente: convertiamo 13110 in binario ed esprimiamolo con 8 bit:
20
131
1
2
65 2
1 32 2
0 16
0
2
8
0
13110 = 100000112
24
0
22
0
21
1

## Slide 35: Esercizio 4: Soluzione
In definitiva:
s=0
M= 011101100000000000000002
e= 100000112
La rappresentazione di 23,37510 quindi è
0 10000011 01110110000000000000000
Convertiamo in formato esadecimale: 0100 0001 1011 1011 0000 0000 0000 0000
41bb000016
Segno
Esponente
(8 bit)
Mantissa
(23 bit)

## Slide 36: Esercizio 5
Calcolare 23,37510 - 22,510 ed esprimere il risultato in formato a virgola mobile IEEE 754 (precisione singola)

## Slide 37: Esercizio 5: Soluzione
Calcolare 23,37510 - 22,510 ed esprimere il risultato in formato a virgola mobile IEEE 754 (precisione singola)
  23,37510 = 10111,0112 = 1,01110112 x 22
  22,510 = 10110,12 = 1,011012 x 22
  Hanno lo stesso ordine di grandezza! (altrimenti sposto virgola a sinistra sull’ esponente piu piccolo)
  Effettuiamo la sottrazione in binario puro dei valori ottenuti: 1,0111011- 1,0110100= 0,0000111 x 24
  Normalizziamo il risultato, spostando la virgola a dx di 5 posti:
  1,112 x 2-1

## Slide 38: Esercizio 5: Soluzione
  Il risultato ottenuto per 23,37510 - 22,510 è 1,112 x 2-1
  che corrisponde a 0,1112 = 0,1112​=1⋅2-1+1⋅2-2+1⋅2-3= 0,87510
Facendo la sottrazione in decimale si ha che 23,37510 - 22,510 = 0,87510

## Slide 39: Su cosa ci esercitiamo oggi?
Algebra di Boole ed espressioni booleane
  Minimizzazione di espressioni booleane
Funzioni di commutazione
  Costruzione di tavole di verità
Analisi di reti logiche
  Calcolo della funzione associata a una rete logica

## Slide 40: Algebra di Boole
Le costanti 0 e 1 godono delle seguenti proprietà
  0 = 1 1 = 0
  x  1 = x x + 0 = x
  x  0 = 0 x + 1 = 1

## Slide 41: Esercizio 2
Minimizzare la seguente funzione
  F=x(x+y)+z+yz

## Slide 42: Esercizio 2: Soluzione
Minimizzare la seguente funzione
  F=x(x+y)+z+yz
  Si ha F=x(x+y)+z+yz
  =xx+xy+z+yz (prop. distributiva)
  =xy+z+yz (prop.complemento)
  =xy+(z+yz) (raggruppiamo i termini simili !)
  =xy+z+y (secondo teorema assorbimento)
  =y(x+1)+z (prop. distributiva) (x+1=1 !) (y*1 +z)
  =y+z (proprietà della costante 1)

## Slide 43: Esercizio 3
Ricavare la tavola di verità della seguente funzione
F=x(y+z)

## Slide 44: Esercizio 3: Soluzione
Per ottenere la tavola di verità della funzione F=x(y+z), creiamo una tabella con
3 colonne, (corrispondenti agli input x,y,z)
23= 8 righe (corrispondenti a tutti i possibili valori degli input)
x | y | z
0 | 0 | 0
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 45: Esercizio 3: Soluzione
Poi aggiungiamo una colonna per valutare y+z in corrispondenza di tutti i possibili input
x | y | z | y+z
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 46: Esercizio 3: Soluzione
Aggiungiamo un’altra colonna per valutare y+z in corrispondenza di tutti i possibili input
x | y | z | y+z | y+z
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 47: Esercizio 3: Soluzione
Infine, aggiungiamo una colonna per valutare
F = x(y+z) in corrispondenza di tutti i possibili input
x | y | z | y+z | y+z | F
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Tavola di verità

## Slide 48: Esercizio 4
Ricavare la tavola di verità della seguente funzione
F=x(x+y) Inoltre considerare la funzione F e ricavare la sua tavola di verità

## Slide 49: Esercizio 4: Soluzione
Per ottenere la tavola di verità della funzione F=x(x+y), creiamo una tabella con
2 colonne, (corrispondenti agli input x,y)
22= 4 righe (corrispondenti a tutti i possibili valori degli input)
x | y
0 | 0
0 | 1
1 | 0
1 | 1

## Slide 50: Esercizio 4: Soluzione
Poi aggiungiamo una colonna per valutare x+y in corrispondenza di tutti i possibili input
x | y | x+y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 51: Esercizio 4: Soluzione
Aggiungiamo un’altra colonna per valutare x+y in corrispondenza di tutti i possibili input
x | y | x+y | x+y
0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 52: Esercizio 4: Soluzione
Infine, aggiungiamo una colonna per valutare
F = x(x+y) in corrispondenza di tutti i possibili input
x | y | x+y | x+y | F
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0
La tavola di verità di F ha tutti 0
F = x(x+y)
= x(xy) = xxy = 0
Tavola di verità
F è la funzione costante 0
(legge di De Morgan)
(prop. complemento)

## Slide 53: Esercizio 4: Soluzione
Ora consideriamo la funzione negata della precedente:
F=x(x+y)
La sua tavola di verità si ottiene direttamente dalla tavola precedente, complementando tutti gli output:
x | y | F | F
0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
Tavola di verità
La tavola di verità di F ha tutti 1
F è la funzione costante 1

## Slide 54: Esercizio 4: Soluzione
Applicando la legge di De Morgan si ha
F = x(x+y)
= x + (x+y)
= x + (x+y)
= x + x + y
= 1 + y
= 1
F è la funzione costante 1
(prop. complemento)
(prop. involuzione)
(prop. della costante 1)
F=x(x+y)

## Slide 55: Esercizio 7
Data la rete seguente, trovare l’espressione booleana all’uscita

## Slide 56: Esercizio 7: Soluzione
x + y
y
(x + y)
y
(x+y) y = x y+y y
= x y
Data la rete seguente, trovare l’espressione booleana all’uscita

## Slide 57: Esercizio 8
Data la rete seguente, trovare l’espressione booleana all’uscita

## Slide 58: Esercizio 8: Soluzione
x  y = x + y
x  y
Data la rete seguente, trovare l’espressione booleana all’uscita
x
y

## Slide 59: Esercizio 9
Data la rete seguente, trovare l’espressione booleana all’uscita

## Slide 60: Esercizio 9: Soluzione
y
x
x y
x y + x y
x y
Data la rete seguente, trovare l’espressione booleana all’uscita
(x y + x y) z

## Slide 61: Su cosa ci esercitiamo oggi?
Utilizzo di alcuni moduli combinatori nella realizzazione di reti logiche
  Decodificatore
  Multiplexer (MUX)
  Programmable Logic Array (PLA)
  Read Only Memory (ROM)

## Slide 62: Esercizio 1
  Date le tre funzioni logiche F, G, ed H, definite dalla seguente tavola di verità
Progettare un circuito che le realizzi utilizzando un decodificatore e delle porte OR esterne
A | B | C | F | G | H
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1

## Slide 63: Esercizio 1: Soluzione
  Troviamo le forme canoniche SOP delle tre funzioni:
A | B | C | F | G | H
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
F = ABC + ABC + ABC
G = ABC + ABC + ABC
H = ABC + ABC + ABC
Espressioni canoniche SOP

## Slide 64: Esercizio 1: Soluzione
  Poiché ci sono tre variabili, useremo un decodificatore con 3 input (23=8 output) per generare tutti i possibili mintermini

## Slide 65: Esercizio 1: Soluzione
  Gli output del decodificatore andranno in input a tre porte OR per generare gli output delle funzioni:
    F = ABC + ABC + ABC
    G = ABC + ABC + ABC
    H = ABC + ABC + ABC
Out0
Out1
Out2
Out3
Out4
Out5
Out6
Out7
F
G
H

## Slide 66: Esercizio 1: Soluzione
  Gli output del decodificatore andranno in input a tre porte OR per generare gli output delle funzioni:
    F = ABC + ABC + ABC
    G = ABC + ABC + ABC
    H = ABC + ABC + ABC
Out0
Out1
Out2
Out3
Out4
Out5
Out6
Out7
F G H
F | G | H
1 | 0 | 0
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 1 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
0 | 0 | 1
1 | 0 | 1

## Slide 67: Multiplexer e funzioni logiche
Un multiplexer con n variabili di selezione può calcolare qualsiasi funzione booleana di n variabili, ponendo
  Le n variabili sulle n linee di selezione
  I 2n valori della tavola di verità della funzione sulle 2n linee dati del multiplexer
tavola di verità
F
variabili

## Slide 68: Esercizio 2
  Data la funzione logica F, definita dalla seguente tavola di verità
progettare un circuito che la realizzi utilizzando un opportuno MUX
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 69: Esercizio 2: Soluzione
  Troviamo la forma canonica SOP della funzione:
Poiché ci sono due variabili (A, B), useremo un MUX con n=2 linee di selezione (s1, s0) ed m=2n=22=4 linee di input dati (x0, x1, x2, x3) , ponendo
  s1=A, s0=B
  I 4 valori della tavola di verità di F sulle linee di input dati
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
F = AB + AB
Espressione canonica SOP

## Slide 70: Esercizio 2: Soluzione
  Infatti, poiché la funzione realizzata dal MUX 4:1 è
  x0 s1 s0 + x1 s1 s0 + x2 s1 s0 + x3 s1 s0
  per ottenere la funzione F = AB + AB, ci basta porre x0 =0, x1=1, x2=0, x3=1
0
1
F
1
0
A
B
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 71: Esercizio 2: Soluzione
  La funzione F può essere minimizzata
Poiché F dipende solo da una variabile (B), possiamo usare un MUX con n=1 linea di selezione (s) ed m=2n=21=2 linee di input dati (x0, x1) , ponendo
  s=B
  I 2 valori possibili per F (0,1) sulle linee di input dati
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
F = AB + AB
= (A + A)B
= B
Espressione minimale

## Slide 72: Esercizio 2: Soluzione
  Infatti, poiché la funzione realizzata dal MUX 2:1 è
  x0 s + x1 s
  per ottenere la funzione F = B, ci basta porre x0 =0, x1=1
1
F
0
B
B | F
0 | 0
1 | 1

## Slide 73: Esercizio 3
  Realizzare la funzione NAND usando un opportuno MUX

## Slide 74: Esercizio 3: Soluzione
  Scriviamo la tavola di verità del NAND
A | B | A  B
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
F = AB + AB + AB
Espressione canonica SOP
  La funzione realizzata dal MUX 4:1 è
  x0 s1 s0 + x1 s1 s0 + x2 s1 s0 + x3 s1 s0
  Per ottenere la funzione NAND, ci basta porre x0=1, x1=1, x2=1, x3=0
1
0
F
1
1
A
B

## Slide 75: Esercizio 4
  Realizzare la funzione NOR usando un opportuno MUX

## Slide 76: Esercizio 4: Soluzione
  Scriviamo la tavola di verità del NOR
A | B | A + B
0 | 1 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
F = AB
Espressione canonica SOP
  La funzione realizzata dal MUX 4:1 è
  x0 s1 s0 + x1 s1 s0 + x2 s1 s0 + x3 s1 s0
  Per ottenere la funzione NOR, ci basta porre x0=1, x1=0, x2=0, x3=0
1
0
F
0
0
A
B
Da correggere!!!!!!!!!

## Slide 77: Esercizio 6
Realizzare un MUX 4:1 utilizzando tre MUX 2:1

## Slide 78: Esercizio 6: Soluzione
x0
x2
s
c
y0
x1
x3
s1
c
s1
s0
c
c
y1
Realizzare un MUX 4:1 utilizzando tre MUX 2:1

## Slide 79: Esercizio 6: Soluzione
x0
x2
s
c
y0
x1
x3
s1
c
s1
s0
c
c
y1
y0 = x0s1 + x2s1
y1 = x1s1 + x3s1
  c = y0 s0 + y1s0
x0
x3
c
s1
s0
è equivalente a
x1
x2

## Slide 80: Esercizio 7
  Implementare, utilizzando un PLA, le seguenti funzioni logiche
    F = ABC + ABC + ABC
    G = ABC + ABC

## Slide 81: Esercizio 7: Soluzione
Otteniamo il circuito AND-to-OR per le funzioni
AB
C
F
G
    F = ABC + ABC + ABC
    G = ABC + ABC

## Slide 82: Esercizio 7: Soluzione
Rappresentazione equivalente sotto forma di griglia
A
B
C
F
G
    F = ABC + ABC + ABC
    G = ABC + ABC

## Slide 83: Esercizio 9
  Date le tre funzioni logiche F, G, ed H, definite dalla seguente tavola di verità
Progettare un circuito che le realizzi utilizzando una ROM
A | B | C | F | G | H
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1

## Slide 84: Esercizio 9: Soluzione
  Gli output del decodificatore andranno in input a tre porte OR per generare gli output delle funzioni:
    F = ABC + ABC + ABC
    G = ABC + ABC + ABC
    H = ABC + ABC + ABC
Out0
Out1
Out2
Out3
Out4
Out5
Out6
Out7
F
G
H
Il circuito è lo stesso dell’Esercizio 1

## Slide 85: Esercizio 9: Soluzione
  Gli output del decodificatore andranno in input a tre porte OR per generare gli output delle funzioni:
    F = ABC + ABC + ABC
    G = ABC + ABC + ABC
    H = ABC + ABC + ABC
Out0
Out1
Out2
Out3
Out4
Out5
Out6
Out7
Il circuito è lo stesso dell’Esercizio 1
(infatti una ROM è costituita da un
decodificatore e una catena di porte OR)
ROM 23 x3
A | B | C | F | G | H
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1