## Slide 1: Architettura degli Elaboratori
Tutorato

## Slide 2: Su cosa ci esercitiamo oggi?
Addizionatore binario
Unità Aritmetico-Logica (ALU)

## Slide 3: Esercizio 1
  Progettare un PLA (Array Logico Programmabile) che realizzi un addizionatore ad 1 bit
  Rappresentare il circuito sotto forma di griglia
a
Sum
b
CarryIn
CarryOut

## Slide 4: Esercizio 1: Soluzione
  Ricaviamo la tavola di verità delle funzioni
    Sum=Somma(a,b,CarryIn)
  CarryOut= Riporto(a,b,CarryIn)
Successivamente, esprimiamo le funzioni in forma canonica SOP

## Slide 5
abCarryIn
abCarryIn
abCarryIn
abCarryIn
Sum = abCarryIn + abCarryIn + abCarryIn + abCarryIn
Tavola di verità funzione Sum
Esercizio 1: Soluzione

## Slide 6: Esercizio 1: Soluzione
CarryOut = abCarryIn + abCarryIn + abCarryIn + abCarryIn
= abCarryIn +abCarryIn
+ abCarryIn +abCarryIn
+ abCarryIn + abCarryIn
= aCarryIn + bCarryIn + ab
abCarryIn
abCarryIn
abCarryIn
abCarryIn
Tavola di verità funzione CarryOut
Minimizziamo con le proprietà di idempotenza e del complemento

## Slide 7: Esercizio 1: Soluzione
Otteniamo la rete AND-to-OR per le funzioni
CarryIn
Sum
CarryOut
Sum = abCarryIn + abCarryIn + abCarryIn + abCarryIn
CarryOut = aCarryIn + bCarryIn + ab
a
b

## Slide 8: Esercizio 1: Soluzione
Sum = abCarryIn + abCarryIn + abCarryIn + abCarryIn
CarryOut = aCarryIn + bCarryIn + ab
Rappresentazione sotto forma di griglia
a
b
CarryIn
Sum
CarryOut

## Slide 9: Esercizio 2
Progettare una rete combinatoria che realizzi le funzioni Sum e CarryOut usando porte AND, OR e XOR

## Slide 10
Sum = abCarryIn + abCarryIn + abCarryIn + abCarryIn
= (ab+ ab)CarryIn + (ab + ab)CarryIn
= (a  b)CarryIn + (a  b)CarryIn
= a  b  CarryIn
Esercizio 2: Soluzione
abCarryIn
abCarryIn
abCarryIn
abCarryIn

## Slide 11: Esercizio 2: Soluzione
CarryOut = abCarryIn + abCarryIn
+ abCarryIn + abCarryIn
= (ab + ab)CarryIn + ab(CarryIn +CarryIn)
= (a  b)CarryIn + ab
abCarryIn
abCarryIn
abCarryIn
abCarryIn

## Slide 12: Esercizio 2: Soluzione
CarryIn
CarryOut
a
b
Sum
Sum = a  b  CarryIn
CarryOut = (a  b)CarryIn + ab

## Slide 13
Ainvert (1 bit), Bnegate (1 bit), Operation (2bit)

## Slide 14: Esercizio 4
Progettare una ALU a 3 bit che realizzi le seguenti funzioni, specificando gli opportuni segnali di controllo
  AND
  OR
  NAND
  NOR
  Somma
  Sottrazione

## Slide 15
Input:
  a=a2a1a0
  b=b2b1b0
Output:
  Result =Result2Result1Result0
Concateniamo tre copie dell’ALU costruita
  ALU0, ALU1, ALU2
CarryIn ALU0
CarryOut
Result0
a0 b0
Result1
a1 b1
Result2
a2 b2
Operation
Bnegate
CarryIn ALU1
CarryOut
CarryIn ALU2
CarryOut
Ainvert
Esercizio 4: Soluzione

## Slide 16: Esercizio 4.a
Sullo schema progettato all’Esercizio 4, mostrare il risultato dell’operazione AND (010,001), indicando il valore
  dei bit trasportati su ogni filo del circuito
  dei segnali di controllo

## Slide 17
Input:
  a=010
  b=001
Output:
  Result=AND(a,b)=000
CarryIn ALU0
CarryOut
0
0 1
0
1 0
0
0 0
00
0
CarryIn ALU1
CarryOut
CarryIn ALU2
CarryOut
0
Esercizio 4.a: Soluzione
Segnali di controllo per AND:
Ainvert 0, Bnegate 0, Op 00 (4 zero in alto)
OP: AND 00
OR 01
ADD 10
SLT 11

## Slide 18: Esercizio 4.b
Sullo schema progettato all’Esercizio 4, mostrare il risultato dell’operazione OR (010,001), indicando il valore
  dei bit trasportati su ogni filo del circuito
  dei segnali di controllo

## Slide 19
Input:
  a=010
  b=001
Output:
  Result=OR(a,b)=011
CarryIn ALU0
CarryOut
1
0 1
1
1 0
0
0 0
01
0
CarryIn ALU1
CarryOut
CarryIn ALU2
CarryOut
0
Esercizio 4.b: Soluzione
Segnali di controllo per AND:
Ainvert 0, Bnegate 0, Op 01 (4 zero in alto)
OP: AND 00
OR 01
ADD 10
SLT 11

## Slide 20: Su cosa ci esercitiamo oggi?
Datapath (Unità di Elaborazione)
  Istruzioni add, lw, sw, beq nell’implementazione a ciclo singolo
Hazard sui dati

## Slide 21
Domanda sul Datapath

## Slide 22
5
5
RN1 RN2 WN
RD1
Register File
WD
RD2
RegWrite
Operation
ALU
3
E X T N D
16
32
Zero
RD
WD
MemRead
Data Memory
MemWrite ADDR
5
Instruction
M U X
ALUSrc
MemtoReg
<<2
RD
ADDR
Instruction Memory
PC
4
ADD
M
U
X
PCSrc
4
ADD
Implementazione a Ciclo Singolo
add rd, rs, rt
16

## Slide 23
add rd, rs, rt
5
5
RN1 RN2 WN
RD1
Register File
WD
RD2
RegWrite
Operation
ALU
3
E X T N D
16
32
Zero
RD
WD
MemRead
Data Memory
MemWrite ADDR
5
Instruction
M U X
ALUSrc
MemtoReg
<<2
RD
ADDR
Instruction Memory
PC
4
ADD
M
U
X
PCSrc
Datapath dell’ istruzione add
4
ADD
Implementazione a Ciclo Singolo

## Slide 24
DA VEDERE ANCHE
LE ALTRE ISTRUZIONI !!! (PROSSIME SLIDE)

## Slide 25
5
5
RN1 RN2 WN
RD1
Register File
WD
RD2
RegWrite
Operation
ALU
3
E X T N D
16
32
Zero
RD
WD
MemRead
Data Memory
MemWrite ADDR
5
Instruction
M U X
ALUSrc
MemtoReg
<<2
RD
ADDR
Instruction Memory
PC
4
ADD
M
U
X
PCSrc
4
ADD
Implementazione a Ciclo Singolo
lw rt,offset(rs)
16

## Slide 26
lw rt,offset(rs)
5
16
RN1 RN2 WN
RD1
Register File
WD
RD2
RegWrite
Operation
ALU
3
E X T N D
16
32
Zero
RD
WD
MemRead
Data Memory
MemWrite ADDR
5
Instruction
M U X
ALUSrc
MemtoReg
<<2
RD
ADDR
Instruction Memory
PC
4
ADD
M
U
X
PCSrc
Datapath dell’ istruzione lw
4
ADD
Implementazione a Ciclo Singolo

## Slide 27
5
5
RN1 RN2 WN
RD1
Register File
WD
RD2
RegWrite
Operation
ALU
3
E X T N D
16
32
Zero
RD
WD
MemRead
Data Memory
MemWrite ADDR
5
Instruction
M U X
ALUSrc
MemtoReg
<<2
RD
ADDR
Instruction Memory
PC
4
ADD
M
U
X
PCSrc
4
ADD
Implementazione a Ciclo Singolo
sw rt,offset(rs)
16

## Slide 28
sw rt,offset(rs)
5
5
16
RN1 RN2 WN
RD1
Register File
WD
RD2
RegWrite
Operation
ALU
3
E X T N D
16
32
Zero
RD
WD
MemRead
Data Memory
MemWrite ADDR
Instruction
M U
X
ALUSrc
MemtoReg
<<2
RD
ADDR
Instruction Memory
PC
4
ADD
M
U
X
PCSrc
4
ADD
Datapath dell’ istruzione sw
Implementazione a Ciclo Singolo

## Slide 29
5
5
RN1 RN2 WN
RD1
Register File
WD
RD2
RegWrite
Operation
ALU
3
E X T N D
16
32
Zero
RD
WD
MemRead
Data Memory
MemWrite ADDR
5
Instruction
M U X
ALUSrc
MemtoReg
<<2
RD
ADDR
Instruction Memory
PC
4
ADD
M
U
X
PCSrc
4
ADD
Implementazione a Ciclo Singolo
beq r1,r2,offset
16

## Slide 30
beq r1,r2,offset
5
5
16
RN1 RN2 WN
RD1
Register File
WD
RD2
RegWrite
Operation
ALU
3
E X T N D
16
32
Zero
RD
WD
MemRead
Data Memory
MemWrite ADDR
Instruction
M U X
ALUSrc
MemtoReg
<<2
RD
ADDR
Instruction Memory
PC
4
ADD
M
U
X
PCSrc
4
Datapath dell’ istruzione beq
ADD
Implementazione a Ciclo Singolo

## Slide 31
Implementazione a Ciclo Singolo

## Slide 32
Implementazione a Ciclo Singolo

## Slide 33
Implementazione a Ciclo Singolo
add
lw
sw e beq

## Slide 34
Implementazione a Ciclo Singolo